## Slide 1
ANTICIPANDO EL FALLO
Predicción de vida útil mediante Machine Learning

## Slide 2
El Primer Instinto:
¿Falla o No Falla?
Chart: 
| FALLA | NO FALLA
Ventas | 0.985 | 0.015
FALLA : 1.5%
NO FALLA : 98.5%
La primera intención fue clasificar el modelo en “Falla” o “No Falla”
Un modelo que siempre predice “No Falla” tendría un enorme porcentaje de acierto.
Pero sería operacionalmente INUTIL

## Slide 3
Cambio de planes: de “Si falla” a “Cuando”
En lugar de clasificar si falla, reformulamos a predecir la
Vida Útil Remanente (RUL)
Clasificación Binaria
fallo
Información difícil de predecir
Clasificación Regresiva
Información procesable en cada punto
Predecir el RUL transforma un problema de clasificación poco viable en un problema de regresión medible
Chart: 
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 | Categoría 11 | Categoría 12
RUL | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 2 | 1
RUL
TIEMPO

## Slide 4
Forjar la base: limpieza en los datos
Variable | Problema | Solución
Timestamp | 1200 nulos | Rellenar secuencialmente y por Bogie para mantener secuencias temporales
Speed y load | Nulos y valores atípicos | Imputar mediana Hacer clipping en valores realistas
Temperaturas y humedad | Nulos y outliers extremos (999ºC) | Identificar valores imposibles Rellenar con medianas
Target fault | 3000 nulos | Eliminar. Tenemos muchos datos
Categóricas | Nulos | Imputar la moda

## Slide 5
Feature engineering
Agregados por Bogie
Ratios
Deltas y promedios
Flags de alerta
Ejemplos:
Vib_x_mean
Bogie_temp_mean
Ejemplos:
Delta_vib_x
Viv_x_roll_mean
Ejemplos:
Vib_load_ratio
Vib_speed_ratio
Ejemplos:
Over_temp_flag
High_vibration_flag
Objetivo: capturar comportamientos para que el modelo “aprenda”
Objetivo: aislar la vibración anormal de la esperada por condiciones de operación
Objetivo: detectar cambios bruscos
Objetivo: crear señales binarias simples de avisos

## Slide 6
Medir el RUL y entenderlo
Entendemos el RUL como el número de pasos hasta el siguiente fallo del Bogie.
Agrupamos los datos en 4 categorías para facilitar la toma de decisiones
Chart: 
| Categoría 1
Bajo Riesgo | 110000
Alto Riesgo | 52000
Crítico | 30000
Muy Crítico | 6800
La nueva distribución sigue siendo desigual, pero mas manejable y nos podemos enfocar en zonas de mayor impacto
<= 1 paso  Muy Critico
<= 10 pasos  Crítico
<= 50 pasos  Alto Riesgo
> 50 pasos  Bajo riesgo

## Slide 7
Diseño de la muestra
Separar por train_id para tener datos de todos los trenes.
El modelo debe poder generalizar
Undersampling de la clase predominante. Mantener todos los valores de las clases que tienen menos valores.
Ponderacion de muestras.
Usar un sample_weight para dar mas peso a las muestras de riesgo durante el entrenamiento
Rehacemos el tamaño de nuestros datos de train para mejorar el entrenamiento

## Slide 8
El entrenamiento
Probamos diferentes modelos hasta encontrar el que mejor se adaptase
Modelos lineales (Baseline)
Basados en Árboles
Otros
Linear Regression
Ridge
Lasso
Random Forest
Gradient Boosting
XGBoost
SVR
Las mejores métricas de Random Forest nos hacen decantarnos por este modelo

## Slide 9
Refinamiento adicional
Investigamos si con PCA (Análisis de componentes principales) podría mejorar nuestro RF
Pasamos de 19 variables originales a 13 componentes principales en PCA
El impacto en el MAE del modelo, existe, aunque no es muy grande

## Slide 10
MAE = 12.16 pasos
Chart: 
| Regresión Lineal | XGBoost | Gradient Boosting | Random Forest (Base) | Random Forest + PCA
MAE en RUL < 50 | 19.32 | 14 | 12.88 | 12.23 | 12.16
Comparativa de Modelos y Resultados
En zona de alto riesgo (RUL < 50 pasos) con el modelo optimizado
FALLO
PREDICCIÓN +/- 12 PASOS
IMPACTO OPERATIVO
SI 1 REGISTRO/HORA : +/- 12 HORAS AVISO
SI 1 REGISTRO/30 MIN: +/- 6 HORAS AVISO

## Slide 11
Señales clave del desgaste
Entrenamos modelos de regresión basándonos en las variables mas influyentes
Top 3 Variables
bogie_health_score: Indicador de salud general del bogie
vib_load_ratio: Vibración normalizada del tren
external_temp_c: La temperatura externa afecta al material

## Slide 12
Conclusión: El valor de la pregunta
El mayor aprendizaje ha venido no por la complejidad de los modelos, si no en el enfoque de los datos
PROBLEMA
Clasificación
¿Falla/No Falla)
CAMBIO
Reformulación
¿Cuándo fallará?
SOLUCIÓN
Modelo Predictivo
(RF + PCA)
RESULTADO:
Inviable por el desbalanceo
RESULTADO: Cambio de target:
Predecir RUL
RESULTADO:
Tiempo de aviso razonable

## Slide 13
Extra: visualización de errores
Para la parte de segmentación de imágenes usamos el modelo YOLOv8.
ORGANIZAR CARPETAS
CREAR LABELS
ENTRENAR MODELO
Train
  Labels
  Images
Leer JSON
Script genera etiquetas
YOLOv8
Al ser un modelo preentrenado, hay que seguir fielmente todos sus procesos

## Slide 14
Gracias
Sergio Martinez
https://github.com/SergioMartinezRico/train-wheel-defect-detection